Несъемная                            8 (812) 929 – 08 - 67

Пенополистирольная           WWW.INTERIORSTROY.RU

опалубка

| 224 рублей за любой блок! |
| --- |
|  | Блок прямой артикул: БПр 1000 × 250 × 250 мм |  | Блок угловой правый артикул: БУП 600 × 350 × 250 мм |
|  | Блок угловой левый артикул: БУЛ 600 × 350 × 250 мм |  | Блок угловой 45 левый артикул: БУЛ45 635 × 326 × 250 мм |
|  | Блок угловой 45 правый артикул: БУП45 635 × 326 × 250 мм |  | Блок угловой радиальный левый артикул: БУЛР 600 × 350 × 250 мм |
|  | Блок угловой радиальный правый артикул: БУПР 600 × 350 × 250 мм |  | Блок поворотный длинный верхний артикул: БПДВ 600 × 250 × 250 мм |
|  | Блок поворотный длинный нижний артикул: БПДН 600 × 250 × 250 мм |  | Блок поворотный короткий верхний артикул: БПКВ 400 × 250 × 250 мм |
|  | Блок поворотный короткий нижний артикул: БПКН 400 × 250 × 250 мм |  | Блок Т-образный длинный артикул: БТД 1000 × 375 × 250 мм |
|  | Блок Т-образный короткий артикул: БТК 500 × 625 × 250 мм |  | Блок П-образный артикул: БП 1000 × 250 × 250 мм |
|  | Блок доборный артикул: БД 1000 × 100 × 200 мм |  |  |

| Дополнительные блоки |
| --- |
|  | Блок потолочный артикул: БПт 600 × 190 × 250 мм Цена: 132 р. за шт. |  | Блок заглушка артикул: БЗ 140 × 50 × 250 мм Цена: 60 р. за шт. |
|  | Балка составная артикул: СБ 100 × 600 × 0,55 мм Цена: 126 р. за пм |  | Подготовка комплекта потолочных перекрытий артикул: СБ 100 × 600 × 0,55 мм Цена: __ р. за пм |
|  | Блок формирования колонных опор артикул: БФКО 1000 × 250 × 250 мм Цена: 277 р. за шт. |  | Перемычка артикул: перемычка 147 × 250 × 50 мм Цена: __ р. за шт. |

Основные характеристики:

- Плотность пенополистирола 28 – 35 кг/м3;

- Толщина пенополистирола 50 мм с каждой стороны;

- Толщина железобетонной стены 150 мм;

- Группа горючести Г3 (нормальногорючие по СНиП 21-01-97*);

- Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*);

Основные преимущества:

- Легкость монтажа;

- Высокая скорость сборки;

- Удобство прокладки коммуникаций;

- Отсутствие токсичных выделений;

- Не требует утепления;

- Экономически выгоднее аналогичных вариантов опалубок;

- Дешевле любой другой монолитной или блочной технологии возведения стен;

Общество с ограниченной ответственностью

«Интерьер-Строй»

тел.: 8 (812) 929-08-67, 8 (911) 211-75-84; факс: 8 (812) 332-89-13;

e-mail: interiorstroy@inbox.ru WWW.INTERIORSTROY.RU

Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д.10, ТВК «Ланской» 3-й этаж